## Slide 1: CloRoFeel
.Net ? … du Servo au Cerveau !
Nicolas CLERC
Nicolas.clercs@sablefin.net
Microsoft Regional Director

## Slide 2: Un robot Vert ?
CLOud
C’est un POC R&D
Hardware et
Software 
RObot
FEELing

## Slide 3: Hardware
Une carte PC s.o.c sous Windows XP allégé
  Classe x486, 256Mo RAM, 1Ghz
  USB, I²C, RJ45, Jtag, SPI, RS232/485 CMOS/TTL, FTDI
  10*ADC, 16(24)*PWM bidirectionnel
  SD Card (4Go)
  MiniPci (VGA/Wifi)
4 servos à rotation continue pour le déplacement (PWM)
2 servo 180° pour l’orientation de la camera (PWM)
Un compas et un accéléromètre (I²C)
Un afficheur LCD TTL 2lignes
Une webcam (USB)
Une clé wifi (USB)
Prévu : senseur de contact , sonar à ultrason (ADC)
Alimentations dissociées servo / électronique
Le tout sur chassis « Custom » 

## Slide 4: Les contraintes de CloRoFeel
Ressources embarquées limitées
Pilotage à distance
  À partir d’un Windows Phone 7
    Mais ouverture vers d’autre plateforme
Accessibilité « lointaine »
  Au delà de la portée directe d’un émetteur/récepteur embarqué
  Éloignement géographique potentiellement important et non connu par avance,
  Possibilité de pilotage multiple
Facilité de mise en œuvre

## Slide 5: Software
OS : Windows XP Pro allégé / Embedded
  Installation sur SD Card via clé USB
  Boot sur SD Card (IDE)
Librairie native d’accès aux périphériques intégrés
  I²C, PWM, ADC, SPI
Librairie d’interopérabilité .Net
Applicatifs et services internes CloRoFeel
  .NET 4
  Visual Studio 2010
  Windows Azure
Logiciel Client Clorofeel
  Une application Windows Phone 7 (Clorofeel Remote)
  Une application Silverlight 4 (Clorofeel Viewer)
Logiciel Cloud
  Streaming vidéo
  Reconnaissance et identification des visages
  Pilotage à distance

## Slide 6: Architecture « POC »
Roboard RB110
PWM
USB
Windows XP Pro allégée
RoboIo Lib
.Net 4
RoboIO_dotNet
CloRoFeel Hardware Service
CloRoFeel WebCam Grabber
WCF
WCF
CloRoFeel Main Service
Loader

## Slide 7: Clorofeel & Azure AppFabric
Les fonctionnalités de pilotage sont exposé sous forme d’un service WCF
  Utilisable localement : connexion directe entre la télecommande et le robot
    Temps de réponse et réactivité amélioré
  Accessible à distance : exposition du service de pilotage via Azure AppFabric
    Sécurisation : pas d’accès direct au robot, pas d’ouverture de port IP au niveau réseau en entrée.
Gestion de la configuration par code ou par paramétrage (App.Config)

## Slide 8: Windows Azure AppFabric
Fonctionnalité d’intégration applicative
  Bus applicatif
  Relai de service
  …
Basé sur WCF
  Intégration optimale avec WCF (.Net)
    Binding .Net, TCP, sérialisation binaire
  Mais interopérable
    http/https, SOAP, REST, …
Permet d’exposer un service local et le rendre accessible à l’extérieur d’un réseau
  Y compris ceux isolés (derrière un firewall, une box non ouverte, …)

## Slide 9: Le service de pilotage
Interface Simple
Intégration d’une sécurité basique (!=hacking de Robot  )
Définition de la vitesse droite et gauche
Positionnement de la caméra
Tracking de visage

## Slide 10: Architecture logicielle
CloRoFeel Main service
AppFabric
CloRoFeel
Remote

## Slide 11: Clorofeel Remote
Application Windows Phone 7
MultiTouch
Transmet au service exposé sur AppFabric les directives de pilotage du Robot
  Vitesse droite
  Vitesse gauche
  Positionnement de la camera

## Slide 12: Clorofeel et la ‘vidéo’
Consommation de temps cpu pour l’acquisition
Consommation de temps cpu et de bande passante pour la transmission
Utilisation d’un service de diffusion de la vidéo
Service WCF hébergé dans Azure
  Fait office de tampon : CloRoFeel upload une seule fois l’image, le service la diffuse autant de fois que nécessaire
    Le nombre de viewer n’a aucun impact sur CloRoFeel
  Une méthode d’upload d’image sécurisé (token)
  Une méthode de download d’image
Viewer intégré à Clorofeel Remote
Viewer web Silverlight 4

## Slide 13: Architecture logicielle
CloRoFeel webCam Grabber
Video Service
Web viewer
CloRoFeel
Remote
http://clorofeel.cloudapp.net/viewer.html

## Slide 14: Architecture
CloRoFeel Main service
CloRoFeel webCam Grabber
AppFabric
Video Service
Web viewer
CloRoFeel
Remote

## Slide 15: Robot & Cloud
Permet de simplifier l’accès à un dispositif embarqué
  Multi-technologie et interopérable
  ‘Transparent’
  Externalisation de traitement couteux, évolutivité, souplesse et puissance disponible
  Technologie de développement maitrisée de bout en bout
MAIS des contraintes spécifiques
  Délai de propagation
  Fiabilité des réseaux d’interconnexion
  Pas de « temps réel » ni timing garanti

## Slide 16: Robot & Cloud
DONC
  Continuer à utiliser l’intelligence locale pour les comportements « temps réel » sans pour autant négliger l’apport de services et fonctionnalités moins « embarqués »
  Sélectionner un matériel avec un OS adaptés aux besoins mais ouvert
    Windows ‘light’, Windows Embedded, Windows CE, MicroFramework, …
    Camera avec logique de compression embarqué
    Hardware spécifique en complément si besoin (FPGA, microcontrôleur, …)
  Déporter les comportements évolués, non temps réel ou nécessitant de la puissance de calcul/stockage dans le cloud
    Mémorisation, Analyse, …
    Partage et capitalisation