## Slide 2: .Net du Servo au Cerveau
Nicolas CLERC
Nicolas.clerc@sablefin.net
Microsoft Regional Director

## Slide 3: Agenda
Le Robot
Le pilotage
La télécommande
La vision

## Slide 4: Un robot vert ?
CLOud
RObot
FEELing
CloRoFeel
C’est un POC
Hardware et
Software 

## Slide 5: Le Robot CloRoFeel

## Slide 6: Hardware
Une carte PC s.o.c sous Windows XP allégé : Roboard RB110
  Classe x486, 256Mo RAM, 1Ghz
  USB, I²C, RJ45, Jtag, SPI, RS232/485 CMOS/TTL, FTDI
  10*ADC, 16(24)*PWM bidirectionnel
  SD Card (4Go)
  MiniPci (VGA/Wifi)
4 servos à rotation continue pour le déplacement (PWM)
1 servo 180° pour l’orientation de la camera (PWM)
Un compas et un accéléromètre (I²C)
Un afficheur LCD TTL 2lignes
Une webcam (USB)
Une clé wifi (USB)
Prévu : senseur de contact , sonar à ultrason (ADC)
Alimentations dissociées servo / électronique
Le tout sur chassis « Custom » 

## Slide 7: Logiciels
OS : Windows XP Pro allégé
  Installation sur SD Card via cle USB
  Boot sur SD Card (simulation IDE)
Librairie native d’accès aux périphériques intégrés
  I²C, PWM, ADC, SPI
Librairie d’interopérabilité .Net
Applicatif et services interne CloRoFeel
  .NET 4
  Visual Studio 2010
  Windows Azure
Logiciel Client Clorofeel
  Une application Windows Phone 7 (Clorofeel Remote)
  Une application Silverlight 4 (Clorofeel Viewer)

## Slide 8: Architecture « POC »
Roboard RB110
PWM
USB
Windows XP Pro allégée
RoboIo Lib
.Net 4
RoboIO_dotNet
CloRoFeel Main Service
CloRoFeel WebCam Grabber
WCF
WCF

## Slide 9: Les contraintes CloRoFeel
Ressource limitée de Clorofeel
Pilotage du robot à distance
  À partir d’un Windows Phone 7
    Mais ouverture vers d’autre plateforme
Accessibilité lointaine
  Au delà de la portée directe d’un émetteur/récepteur embarqué
  Éloignement géographique potentiellement important et non connu par avance,
  Possibilité de pilotage multiple
Facilité de mise en œuvre

## Slide 10: CloRoFeel et AppFabric
Les fonctionnalités de pilotage sont exposé sous forme d’un service WCF
  Utilisable localement : connexion directe entre la télecommande et le robot
    Temps de réponse et réactivité amélioré
  Accessible à distance : exposition du service de pilotage via Azure AppFabric
    Sécurisation : pas d’accès directe au robot, pas d’ouverture de port IP au niveau réseau en entrée.
Gestion de la configuration par code ou par paramétrage (App.Config)

## Slide 11
Fonctionnalité d’interconnexion d’application
  Bus applicatif
  Relai de service
Basé sur WCF
  Intégration optimale avec WCF (.Net)
    Binding .Net, TCP, sérialisation binaire
  Mais interopérable
    http/https, SOAP, REST, …
Permet d’exposer un service local et le rendre accessible
  Y compris ceux isolés (derrière un firewall, une box non ouverte, …)

## Slide 12: Le service de pilotage
Interface Simple
Intégration d’une sécurité basique (!=hacking de Robot  )
Définition de la vitesse droite et gauche
Position de la caméra

## Slide 13: Architecture logicielle
CloRoFeel Main service
AppFabric
CloRoFeel
Remote

## Slide 14: DEMO
Service de Pilotage
Exposition sur Azure App Fabric

## Slide 15: CloRoFeel Remote
Application Windows Phone 7
MultiTouch
Transmet au service exposé sur AppFabric les directives de pilotage du Robot
  Vitesse droite
  Vitesse gauche
  Positionnement de la camera

## Slide 16: DEMO
Pilotage avec CloRoFeel Remote

## Slide 17: CloRoFeel et la vidéo
Consommation de temps cpu pour l’acquisition
Consommation de temps CPU et de bande passante pour la transmission
Utilisation d’un service de diffusion de la vidéo
Service WCF hébergé dans Azure
  Fait office de tampon : CloRoFeel upload une seule fois l’image, le service la diffuse autant de fois que nécessaire
    Le nombre de viewer n’a aucun impact sur CloRoFeel
  Une méthode d’upload d’image sécurisé (token)
  Une méthode de download d’image
Viewer intégré à Clorofeel Remote
Viewer web Silverlight 4

## Slide 18: Architecture logicielle
CloRoFeel webCam Grabber
Video Service
Web viewer
CloRoFeel
Remote

## Slide 19: Demo
CloroFeel Remote avec la vidéo
Viewer Silverlight

## Slide 20: Architecture logicielle
CloRoFeel Main service
CloRoFeel webCam Grabber
AppFabric
Video Service
Web viewer
CloRoFeel
Remote

## Slide 21: Verdict : Robot & Cloud
Permet de simplifier l’accès à un dispositif embarqué
  Multi-technologie et interopérable
  ‘Transparent’
  Externalisation de traitement couteux, évolutivité, souplesse et puissance disponible
  Technologie de développement maitrisée de bout en bout
MAIS des contraintes spécifiques
  Délai de propagation
  Fiabilité des réseaux d’interconnexion
  Pas de « temps réel » ni timing garanti

## Slide 22: Verdict : Robot & Cloud
DONC
  Continuer à utiliser l’intelligence locale pour les comportements « temps réel » sans pour autant négliger l’apport de services et fonctionnalités moins « embarqués »
  Sélectionner un matériel avec un OS adaptés aux besoins mais ouvert
    Windows ‘light’, Windows Embedded, Windows CE, MicroFramework
    Camera avec logique de compression embarqué
  Déporter les comportements évolués, non temps réel ou nécessitant de la puissance de calcul/stockage dans le cloud
    Mémorisation, Analyse, …
    Partage et capitalisation

## Slide 23: MSDN et TechNet : l’essentiel des ressources techniques à portée de clic
http://technet.com
http://msdn.com
  Portail administration et infrastructure pour informaticiens
  Portail de ressources technique pour développeurs